Добрый день

ООО «СпецАгроТрейд» имеет возможность изготовить следующую технику:

В НАЛИЧИИ

Самосвал 4590Е2 с трехсторонней разгрузкой

с манипулятором HANGIL 976 на базе шасси КамАЗ 65115-3094-48

| Технические характеристики шасси КамАЗ |
| --- |
| Модель в ЭПТС | 4590Е2 |
| Шасси КамАЗ | 65115-3094-48 |
| ДВС | дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) (CUMMINS) |
| Экологический класс ДВС | ЕВРО 5 |
| Коробка передач (КПП) | механика КПП ZF9 |
| Лошадиные силы | 300 л.с |
| Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | + |
| УВЭОС | - |
| Меж Осевая Блокировка (МКБ) | + |
| Меж Колесная Блокировка (МОБ) | + |
| Держатель Запасного Колеса (ДЗК) | + |
| Спальное место | + |
| Топливный бак | 350 л |
| ТСУ | ЕВРО ШК.ПЕТЛЯ |
| Гидровывод для работы с самосвальным прицепом | + |
| Технические характеристики самосвального кузова |
| Модель кузова | СУ6.0N |
| Производитель самосвального кузова | ООО «СпецАгроТрейд» |
| Внутренние размеры | 6000*2380*1400 мм |
| Объем | 20 м3 |
| Материал надстройки | сталь 09Г2С |
| Разгрузка | влево / вправо / назад |
| Угол подъема платформы | 45° / 45° / 30° |
| Толщина основания | 3 мм |
| Толщина переднего борта | 3 мм |
| Толщина боковых бортов | 2 мм |
| Толщина заднего борта | 2 мм |
| Исполнение боковых бортов | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника без средней стойки, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм. |
| Исполнение заднего борта | с верхней и нижней навеской по типу сельхозника, верхний борт на верхней навеске высотой 1000 мм, нижний борт на нижней навеске высотой 400мм |
| Пружинный механизм для облегчения подъема бортов | + |
| Лестница с площадкой для обслуживания полога | - |
| Весовые характеристики КамАЗ самосвал |
| Полная масса | 25 200 кг |
| Снаряженная масса | 13 955 кг |
| Масса перевозимого груза | 11 245 кг |
| Манипулятор гидравлический HANGIL 976 |
| Грузовой момент | 17.0 тм |
| Максимальный вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете | 380 кг |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете 2.0м | 7500 кг |
| Угол поворота колонны | 360° непрерывно |
| Тип стрелы / количество секций | 6-ти гранная / 6 секций |
| Угол подъема стрелы | (-17°) - 80° |
| Аутригеры | передние и задние |
| Объем масляного бака | 150 л |
| Буровая установка | доп. опция, стоимость см. ниже |
| Стоимость / Условия оплат |
| КамАЗ 65115 самосвал с HANGIL HGS 976 | 12 650 000р (с НДС) |
| Срок изготовления | в наличии |
| Предоплата | По согласованию |
| Гидровывод для работы с самосвальным прицепом | В ПОДАРОК! |
| Поставка | склад продавца, г. Набережные Челны, Резервный проезд, 32. (P.S. можем осуществить доставку до адресата) |

Доп. опции по желанию заказчика:

| Наименование | Стоимость с НДС за 1 единицу техники |
| --- | --- |
| Дооборудовать КМУ буровой установкой | 850 000р |

ООО «СпецАгроТрейд»: «Качество – правило, цена – исключение!»

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,

ООО «СпецАгроТрейд»
Хамматуллин Линар Айратович

Мобильный 8-927-461-99-93

e-mail: 9274619993z@gmail.com

Веб-сайт: www.chelnytruck.ru

Instagram:  https://www.instagram.com/specagrotrade/

Канал YouTube:: https://www.youtube.com/channel/UCf-3a76bu1bSl_ooTztrvGA